## Slide 1: MAQUINADOS INDUSTRIALES
Elaborado por:
ING. RUBÉN RENDÓN MELGAREJO
I P N
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE COMPETENCIAS INTEGRALES E INSTITUCIONALES
ACADEMIA DE PROCESOS DE MANUFACTRA

## Slide 2: Unidad temática IIi CEPILLADO

## Slide 3
3.2 CEPILLADO
Maquinados Industriales
Es lo operación de maquinado por arranque de viruta para obtener superficies planas mediante el movimiento principal (o de corte) rectilíneo alternativo de la herramienta o la pieza.

## Slide 4
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de codo
Cepillo de mesa
Escoplo
Mecánico
Hidráulico
Un montante
Dos montantes
Mesa giratoria
Mesa regulable

## Slide 5
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de Codo (Limadora)
El movimiento rectilíneo alternativo es horizontal y proporcionado por la herramienta.
Arranque de viruta producido mediante la acción de una herramienta monocortante, que se mueve linealmente con movimiento alternativo y horizontal sobre la superficie de la plaza.
Genera superficies planas.
Se pueden efectuar diferentes maquinados como: ranurado de flechas, perfilado de punzones para estampas, colas de milano, engranes externos o internos, etc.

## Slide 6
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de Codo (Limadora)

## Slide 7
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de Codo Mecánico
Más comúnmente empleados.
El movimiento principal se obtiene mediante un motor eléctrico.
El movimiento es transmitido a los engranajes por medio de un par de poleas.

## Slide 8
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de Codo Hidráulico
Tienen su carrera de trabajo limitada.
Sólo admiten el maquinado de piezas de tamaño medio (máximo 1000 mm).
Con el aceite a presión se realizan las mejores condiciones de funcionamiento, ya sea en la suavidad de los movimientos como en la comodidad de maniobra.

## Slide 9
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Cepillo de Mesa (Cepilladora)
Consiste en arrancar linealmente la viruta de la superficie de una pieza, mediante una herramienta monocortante.
La pieza es la que tiene el movimiento principal lineal alternativo. (Vc)
La herramienta tiene los movimientos de alimentación y profundidad de corte. (S), ( t )

## Slide 10
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Se emplean cuando las piezas a maquinar son tan anchas, que no caben entre los dos montantes.
El travesaño se encuentra en voladizo, debe ser más robusto.
Puede ser del tipo de uno o más porta-herramientas.
Cepillo de Mesa de Un Montante (Una columna)

## Slide 11
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Son los cepillos de mesa más empleados.
Ofrecen una gran rigidez.
Cepillo de Mesa de Dos Montantes (Dos columnas)

## Slide 12
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Escoplo (Mortajadora)
Es la operación de arranque de viruta mediante el movimiento lineal alternativo.
La herramienta tiene el movimiento principal o de corte, que es alternativo o vertical.
La pieza proporciona el movimiento de avance y también la profundidad de corte.
Se pueden elaborar diversos maquinados en orificios previamente realizados y obtener superficies verticales exteriores o interiores de cualquier perfil.
Escoplo con mesa regulable

## Slide 13
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEPILLOS
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Escoplo (Mortajadora)

## Slide 14
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Herramientas Rectas
Deben ser robustas para que puedan arrancar virutas de gran sección.
Hay dos tipos, las cuales son las siguientes:
  Desbaste
  Afinado

## Slide 15
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Herramientas de Cuello de Cisne
Tienen la propiedad de no clavarse en la superficie que se maquina.
Herramientas Curvadas
Se pueden utilizar para maquinar superficies horizontales e inclinadas.

## Slide 16
3.2.3 CÁLCULO DE POTENCIA DE TRABAJO Y TIEMPO DE MAQUINADO
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Potencia Efectiva
Donde:
Vc= Velocidad de corte (m/min)
q= Sección de la viruta (
σ= Resistencia al corte del material (kg/
W= Peso del carnero o de la mesa de trabajo y la pieza (kg)
η= rendimiento mecánico de la máquina
f= coeficiente de fricción entre las guías y el carnero o entre las guías y la mesa de trabajo
Sección de viruta:
q= t s

## Slide 17
3.2.3 CÁLCULO DE POTENCIA DE TRABAJO Y TIEMPO DE MAQUINADO
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Tiempo de Maquinado
Donde:
T= tiempo de maquinado (min)
m= número de pasadas en desbaste o afinado
Restricción:
DESBASTE: entre 0.3 y 5 mm.
AFINADO: máximo 0.3 mm. (dos pasadas mínimo)

## Slide 18
3.2.3 CÁLCULO DE POTENCIA DE TRABAJO Y TIEMPO DE MAQUINADO
Maquinados Industriales
3.2 Cepillado
Tiempo de Maquinado
Donde:
be= anchos de entrada de la herramienta (máx. 5 mm)
bs= ancho de salida de la herramienta (máx 5 mm)
b= ancho total del cepillado (mm)
s= avance de la pieza o de l a herramienta (mm/carrera doble)
Donde:
L= Desplazamiento total de la herramienta (mm)
le= longitud de entrada de la herramienta (entre 15 y 20 mm)
l= longitud del maquinado (mm)
ls= longitud de salida de la herramienta (entre 5 y 10 mm)